## Slide 1
La somnolence au volant
Candidat N° 40691

## Slide 2
L’importance du sujet des décès sur les routes
Candidat N° 40691
2/20

## Slide 3
Le lien entre les décès sur les routes et la fatigue
Candidat N° 40691
3/20

## Slide 4
Problématique : Comment faire comprendre à une voiture que son conducteur est somnolent ?
Plan :
Introduction : Présentation des deux méthodes traitées
I : La méthode cardiaque
1° Le principe de la méthode
2° L’étude du filtre passe-bas d’ordre 2
3° Les acquisitions et leur analyse
II : La méthode informatique
1° Le principe de la méthode
2° Les paramètres choisis
3° Les résultats de l’entraînement
4° Application avec une webcam
III : Les limites des méthodes
1° Les limites de la méthode cardiaque
2° Les limites de la méthode informatique
Candidat N° 40691
4/20

## Slide 5
Deux méthodes pour détecter la fatigue
1° La baisse de la fréquence cardiaque pendant le sommeil
2° Le fermement des yeux
Candidat N° 40691
5/20

## Slide 6
I 1: Principe de la méthode cardiaque
2° Appliquer un filtre passe-bas d’ordre 2 dont
la fréquence de coupure est 4 Hz.
3° Grâce à une analyse de Fourier faite par Latis-Pro, déterminer la fréquence cardiaque.
Candidat N° 40691
6/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes
1° Acquérir le signal cardiaque
au niveau du cœur
-POLAR H10
-ECGLogger
-Latis-Pro.
Caractéristiques des signaux:
-Δt= 10 s
-Te=7 ms

## Slide 7
I 2: Étude du filtre passe-bas d’ordre 2
U
R1=R2=R
C1=C2=C
UC1
UC2
Candidat N° 40691
7/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes

## Slide 8
I 3 a: Signal directement sur la peau
Signal
obtenu
Zoom
Analyse
de
Fourier
Candidat N° 40691
8/20

## Slide 9
I 3 a: Signal directement sur la peau
Candidat N° 40691
9/20
Signal
obtenu et
signal
filtré
Signal
filtré
Analyse
de
Fourier
signal
filtré
1,638 Hz

## Slide 10
I 3 b: Signaux par-dessus plusieurs couches vestimentaires
Par-dessus un T-Shirt: 1,823 Hz
Candidat N° 40691
10/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes
1,823 Hz

## Slide 11
Par-dessus deux T-Shirt: 1,47 Hz
Candidat N° 40691
11/20
I 3 b: Signaux par-dessus plusieurs couches vestimentaires
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes
1,470 Hz

## Slide 12
Par-dessus un T-Shirt et un sweat: 2,074 Hz
Candidat N° 40691
12/20
I 3 b: Signaux par-dessus plusieurs couches vestimentaires
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes
2,074 Hz

## Slide 13
Par-dessus deux T-Shirt et un sweat: 2,171 Hz
Candidat N° 40691
13/20
I 3 b: Signaux par-dessus plusieurs couches vestimentaires
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes
2,171 Hz

## Slide 14
I 3 c: Précision de la valeur mesurée de la fréquence cardiaque en fonction des couches vestimentaires
Quelle couche ? | Fréquence obtenue | Écart relatif par rapport à la valeur de référence
Directement sur la peau | 1,64 Hz = 98 bpm | 0 %
Par-dessus un T-Shirt | 1,82 Hz = 109 bpm | 11 %
Par-dessus deux T-Shirt | 1,47 Hz = 88 bpm | 10 %
Par-dessus un T-Shirt et un Sweat | 2,07 Hz = 124 bpm | 27 %
Par-dessus deux T-Shirt et un Sweat | 2,17 Hz = 130 bpm | 33 %
Candidat N° 40691
14/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes

## Slide 15
II 1: Principe de la méthode informatique
MRL Eye Dataset
Candidat N° 40691
15/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes

## Slide 16
II 2: Les paramètres choisis (Fonction d’erreur)
Erreur quadratique en moyenne (Mean Squared Error) : Formule pour 1 image yi : valeur théorique ^yi : valeur prédite | Entropie croisée en binaire (Binary Crossentropy) : Formule pour 1 image t : valeur théorique p : valeur prédite
Pour la valeur théorique 0 : | Pour la valeur théorique 0 :
Pour la valeur théorique 1 : | Pour la valeur théorique 1 :
Candidat N° 40691
16/20

## Slide 17
II 3: Les résultats de l’entraînement (1er test sur 1000 images)
Parmi les 600 structures que j’ai entraînés, j’ai décidé de ne considérer que les 13 meilleures.
Candidat N° 40691
17/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes

## Slide 18
II 3: Les résultats de l’entraînement
Structure | 1er test sur les 1000 images | 2ème test sur les 1000 images | Test sur les 24000 images | Moyenne des 3 tests
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 512, 'batch_size', 2, 'epoch', 9] | 0,966 | 0,948 | 0.924 | 0,946
Candidat N° 40691
18/21
18/20

## Slide 19
II 4: Utilisation avec une webcam
Fonctionnement classique:
Mais des erreurs trop fréquentes:
Des erreurs dues à la base de données choisie:
Candidat N° 40691
19/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes

## Slide 20
III : Les limites de chaque méthode
Δ t * Δ f ≃ 1
Limites de la méthode cardiaque:
Limites de la méthode informatique:
Candidat N° 40691
20/20
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes

## Slide 21
Annexes
1° Etude du filtre passe-bas
2° Création de la base de données au format Keras
3° Entraînement des 600 réseaux de neurones et test sur 1000 images
4° Résultats des entraînements sur les 13 réseaux de neurones
4° Prédiction en temps réel
5° Images utilisées

## Slide 22
Etude théorique du filtre passe-bas d’ordre 2
UC1
UC2
U

## Slide 23
Résultats des entraînements sur les 13 réseaux de neurones
Structure | 1er test sur les 1000 images | 2ème test sur les 1000 images | Test sur les 24000 images | Moyenne des 3 tests
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 512, 'batch_size', 2, 'epoch', 9] | 0,966 | 0,948 | 0.92445833 | 0,94615278
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 256, 256, 'batch_size', 2, 'epoch', 10] | 0,961 | 0,812 | 0.84866667 | 0,87388889
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 512, 'batch_size', 2, 'epoch', 8] | 0,96 | 0,882 | 0.87820833 | 0,90673611
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 256, 128, 64, 'batch_size', 4, 'epoch', 8] | 0,949 | 0,916 | 0.88320833 | 0,91606944
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 512, 'batch_size', 2, 'epoch', 6] | 0,948 | 0,887 | 0.86145833 | 0,89881944
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 256, 128, 64, 'batch_size', 2, 'epoch', 2] | 0,942 | 0,91 | 0.91541667 | 0,92247222
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 256, 'batch_size', 4, 'epoch', 8] | 0,939 | 0,809 | 0.84754167 | 0,86518056
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 256, 256, 'batch_size', 2, 'epoch', 4] | 0,936 | 0,834 | 0.882 | 0,884
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 256, 256, 'batch_size', 4, 'epoch', 6] | 0,936 | 0,914 | 0.91945833 | 0,92315278
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 256, 256, 'batch_size', 4, 'epoch', 10] | 0,934 | 0,528 | 0.696 | 0,71933333
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 256, 128, 64, 'batch_size', 4, 'epoch', 5] | 0,932 | 0,904 | 0.91045833 | 0,91548611
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 512, 256, 'batch_size', 4, 'epoch', 3] | 0,931 | 0,927 | 0.917625 | 0,92520833
['convolution', 32, 32, 64, 'network', 256, 256, 128, 128, 'batch_size', 8, 'epoch', 5] | 0,927 | 0,871 | 0.908875 | 0,90229167

## Slide 24
Images utilisées
https://www.capatv.com/portfolio-item/quand-le-sommeil-tue/

## Slide 25
Images utilisées
https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm

## Slide 26
Images utilisées
Source : https://www.maaf.fr/fr/assurance-auto/somnolence-au-volant-sommeil-tue

## Slide 27
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/145084/motoring-organisations-advise-no-heavy-coats-inside-the-car/
Images utilisées

## Slide 28
https://www.ornikar.com/code/cours/circulation/avec-autres-usagers/avertir
Images utilisées

## Slide 29
https://www.auto-moto.com/pratique/reflexes-a-adopter-lorsquon-conduit-nuit-fp-162608.html
Images utilisées

## Slide 30
II 2: Les paramètres choisis
(Couche de convolution, Fully-connected, Batch_size, Epochs)
Couches de convolution | 1re couche: 32 filtres de convolution | 1re couche: 32 filtres de convolution 2ème couche: 64 filtres de convolution | 1re couche: 32 filtres 2ème couche: 32 filtres 3ème couche: 64 filtres
Structure de la couche fully-connected | 2 couches cachées: 1re: 512 neurones 2ème : 512 neurones | 2 couches cachées: 1re: 512 neurones 2ème : 256 neurones | 2 couches cachées: 1re: 256 neurones 2ème : 256 neurones | 4 couches cachées: 1re: 512 neurones 2ème : 256 neurones 3ème: 128 neurones 4ème: 64 neurones | 4 couches cachées: 1re: 256 neurones 2ème : 256 neurones 3ème: 128 neurones 4ème: 128 neurones
Batch_size | 2 | 4 | 8 | 16
Epochs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Candidat N° 40691
30/21
La méthode cardiaque
La méthode informatique
Les limites des méthodes